|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS:200 |  |
| نام ماده شيميايي : پتاسيم دي هيدروژن فسفات | فرمول ماده شيميايي : KH2PO4 |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : مونو پتاسيم فسفات |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | پودر سفيد يا کريستالهای بي رنگ |
|  | خطرات فيزيکي : |  |
|  | خطرات شيميايي : |  |
|  | خطرات استنشاقي : |  |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : |  |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : | برای تنفس ، بلع یا جذب پوستی خطرناک است. باعث سوزش میشود. |
|  | اثرات تماس بلند مدت : |  |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : |  | نقطه ذوب (C) : |  | فشار بخار (mmHg) : |  |
|  | جرم ملکولي : | 136.09 | دانسيته (gr/cm3) : |  | حلاليت در آب (gr/l) : | 50 |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : |  | حد پايين اشتعال : |  | حد بالاي اشتعال : |  |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : |  | حد مجاز تماس (ppm) : |  | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: |  |
| اطلاعات زيست محيطي : |  |
| ملاحظات : | ناسازگار با اکسيد کننده هاي قوي. نم گیر است. |

صفحه83    از 260

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: 200 |  |  |
| نام ماده شيميايي : پتاسيم دي هيدروژن فسفات | فرمول ماده شيميايي : KH2PO4 |  |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : مونو پتاسيم فسفات |  |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |  |
| حريق | انتشار گازهاي سمي در حريق | لباس مناسب و محافظ پوست و چشم بپوشيد. | اسپری آب، پودر خشک شيميايي ،‌کف و CO2 |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| تماس شغلي |  | لباس محافظ مناسب ، دستکش ، شیلد صورت، هود، دوش و چشم شوی نیاز است. | شستشوي لباسهای آلوده قبل از استفاده مجدد . |  |
| تماس تنفسي |  | غبار آن را تنفس نکنيد. | انتقال مصدوم به هواي آزاد و استفاده از تنفس مصنوعي و اکسيژن در صورت نياز |  |
| تماس پوستي | ممکن است آزردگي پوستي ايجاد کند | با پوست یا لباس تماس نداشته باشد. | شستشو با صابون و آب فراوان |  |
| تماس چشمي |  | استفاده از عينک . وارد چشمها نشود.. | شستشو با آب به مدت 15 دقيقه |  |
| بلع و گوارش | ممکن است مضر باشد | پس از کار دستها را کاملا بشوئید. | دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی. |  |
| روش دفع ضايعات: | روش انبارداري: | بسته بندي و برچسب گذاري: |  |
| ضايعات را جارو نموده و در بسته هايي براي دفع نگهدارید. ضایعات را در آب حل نموده و محلولی 5 درصد از آن تهیه کنید.pH محلول را به 7 برسانید. .محلول را درین نموده و به مدت 10 دقیقه پس از آن آب را باز نگهدارید. | مواد را در ظروف سربسته و در جاي خشک و خنک نگهداري کنيد. نم گیر است. |  |  |

صفحه   84   از 260