|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS:208 |  |
| نام ماده شيميايي : پنتوكسيد فسفر | فرمول ماده شيميايي : P2O5 |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : پنتوكسيد دي فسفر * انيدريد فسفريك |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | جامد سفيد رنگ بدون بو |
|  | خطرات فيزيکي : | باعث سوختگی شديد میشود. |
|  | خطرات شيميايي : |  |
|  | خطرات استنشاقي : |  |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : |  |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : | آسيب به سيستم تنفسي، برونشيت و ذات الريه در اثر تنفس غبار آن. سوختگي چشم. تاري ديد و خطر كوري. سوزش معده، خطر سوراخ شدن معده و اعضاي گوارش در اثر بلع آن. |
|  | اثرات تماس بلند مدت : |  |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : | 591 | نقطه ذوب (C) : | 580-585 | فشار بخار (hpa / 20oC) : | < 0.1 |
|  | جرم ملکولي : | 141.96 | دانسيته (gr/cm3) : | 2.40 | حلاليت در آب (20oC) : | به سختي با آب واكنش ميدهد. |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : |  | حد پايين اشتعال : |  | حد بالاي اشتعال : |  |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : |  | حد مجاز تماس (ppm) : |  | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: |  |
| اطلاعات زيست محيطي : | از آنجا كه pH محيط را تغيير ميدهد، براي آبزيان سمي و خطرناك است. بسته به غلظت تركيبا ت فسفر،‌ باعث تشكيل خزه در آب ميشود. وارد آب، خاك و فاضلاب نشود. |
| ملاحظات : | به هيچ وجه با آب در تماس نباشد. در بالاتر از 300 درجه، تصعيد ميشود. دور از رطوبت نگهداري شود. از اين مواد دور نگهداشته شود: آب، الكلها، اسيدها، سولفيدها، مواد قابل اشتعال، هالوژنها و مواد هالوژنه، اكسيدهاي هالوژن، هاليدهاي هيدروژن، فلزات قليايي، فلزات قليايي خاكي، نمكهاي قليايي، ‌اكسيدهاي قليايي،‌ تركيبات پروكسي،‌ مواد آلي،‌ پركلريك اسيد و پروكسيد هيدروژن. اين ماده حساس به هوا و نم گير است. در اثر واكنش با آب، اسيد فسفريك توليد ميكند. |

صفحه  99 از 260

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: 208 |  |  |
| نام ماده شيميايي : پنتوكسيد فسفر | فرمول ماده شيميايي : P2O5 |  |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : پنتوكسيد دي فسفر * انيدريد فسفريك |  |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |  |
| حريق | غیر قابل احتراق. موقع حریق گازهای سمی تولید می کند. | به هيچ وجه با آب در تماس نباشد. از آب براي اطفاء حريق استفاده نشود. بدون لباس و تجهيزات تنفسي، در منطقه حريق نمانيد. | ماسه خشك، پودر و CO2. |  |
| انفجار |  |  |  |  |
| تماس شغلي |  |  | کفش و لباس آلوده را در آورید. لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئید. |  |
| تماس تنفسي | آسيب به سيستم تنفسي، برونشيت و ذات الريه. | غبار آن را تنفس نکنید. از هرگونه تماس با آن بپرهيزيد. | هوای آزاد. اقدامات درمانی. |  |
| تماس پوستي | سوختگي | با پوست یا لباس تماس نداشته باشد. استفاده از پلی اتیلن گلیکول 400 | شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه. لباسهای آلوده را درآورید. |  |
| تماس چشمي | سوختگي. تاري ديد و خطر كوري. | وارد چشمها نشود. | شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز. |  |
| بلع و گوارش | سوزش معده، خطر سوراخ شدن معده و اعضاي گوارش. | پس از کار دستها را کاملا بشوئید. | اقدامات درمانی. به مصدوم آب فراوان بخورانيد. او را وادار به استفراغ نكنيد. اقدام به خنثي سازي نشود. |  |
| روش دفع ضايعات: | روش انبارداري: | بسته بندي و برچسب گذاري: |  |
| ضايعات را با دقت به روش خشك جمع آوري و دفع نمائيد. محل را تميز كنيد. از توليد غبار آن بپرهيزيد. ضايعات را با سديم بي كربنات بپوشانيد. | در ظروف کاملا سربسته و در محل خشک نگهداری شود. | برچسب این ماده خورنده با علامت: C R: 35 S: 22-26-45 |  |

صفحه   100   از 260