|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: |  |
|  |  |  | صفحه از |
| نام ماده شيميايي : تولوئن | فرمول ماده شيميايي : C7H8 |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : متيل بنزن – متاسيد – متيل بنزول – فنيل متان – Toluol –( Tolu –SOL) – Antisal 1A |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | مايع بي رنگ |
|  | خطرات فيزيکي : | بسيار آتشگير ، سمي ، سوزاننده |
|  | خطرات شيميايي : |  |
|  | خطرات استنشاقي : |  |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : |  |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : | آمادگي جذب از طريق پوست را دارد . جهت بلع ، تنفس يا جذب پوستي خطرناک است غلظت بالاي آن به شدت مخرب بافتهاي مخاطي و اندامهاي تنفسي ، پوست ، و چشمهاست |
|  | اثرات تماس بلند مدت : | از تماس طولاني مدت ياتکراري با آن خودداري کنيد . باعث آشوب در سيستم عصبي مي گردد . اعضاء هدف : کبد ، کليه ها ،‌مغز ، مثانه و خون . اثر بر باروري زنان ، اثر روي نوزاد انسان . مطالعات تنفسي روي تولوئن عوارض التهاب و بيماري السروس روي آلت تناسلي مردان را نشان داده اند . |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : | 112- 110 | نقطه ذوب (C) : |  | فشار بخار (mmhg) : | 22 mm 20 درجه |
|  | جرم ملکولي : | 14/92 | دانسيته نسبي(gr/cm3) : | 867/0 | حلاليت در آب (gr/l) : |  |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : | 40 | حد پايين اشتعال : |  | حد بالاي اشتعال : |  |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : | 535 | حد مجاز تماس (ppm) : |  | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: |  |
| اطلاعات زيست محيطي : |  |
| ملاحظات : | دور از منابع آتش يا جرقه نگهداري شود . سيگار نکشيد . بخارات آن فواصل قابل توجهي تا منابع جرقه و آتش حرکت مي کند . ظروف در شرايط حريق منفجر مي شوند . دور از رطوبت نگهداري شود . آهن يا کلريد آهن به عنوان يک کاتاليزور قوي در واکنش گرمازاي تولوئن و دي کلريد گوگرد ايفاي نقش مي کند . با عوامل اکسنده ناسازگار است . در اثر تجزيه گاز هاي سمي CI و CO2 توليد مي کند . |

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029- 01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: |  |  |
|  |  |  | صفحه از |  |
| نام ماده شيميايي : تولوئن | فرمول ماده شيميايي : C7H8 |  |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : متيل بنزن – متاسيد – متيل بنزول – فنيل متان – Toluol –( Tolu –SOL) – Antisal 1A |  |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |  |
| حريق |  | از آب به عنوان خنک کننده استفاده کنيد نه به عنوان اطفاء حريق . از لباسهاي محافظ و وسايل تنفسي استفاده کنيد . | CO2 ، پودر خشک شيميايي يا فوم مناسب |  |
| انفجار | ظروف حاوي تولوئن در شرايط حريق منفجر مي شوند |  |  |  |
| تماس شغلي |  | از ماسک دستکش مقاوم در برابر مواد شيميايي ، عينک ايمني ، هود ، دوش و چشم شوي استفاده کنيد . | لباسهاي آلوده را درآوريد و قبل از استفاده مجدد بشوئيد . دستها را پس از کار بشوئيد |  |
| تماس تنفسي | سوزاننده و سمي جهت تنفس | بخارات آن را تنفس نکنيد | انتقال مصدوم به هواي آزاد و در صورت بروز مشکل تنفسي از اکسيژن استفاده نمائيد |  |
| تماس پوستي | سوزاننده و سمي براي تماس پوستي | از تماس آن با پوست يا لباس جلوگيري کنيد | شستشو با آب حداقل 15 دقيقه |  |
| تماس چشمي | سوزاننده چشم ها | وارد چشمها نشود | شستشو با آب حداقل 15 دقيقه |  |
| بلع و گوارش | سمي براي بلع |  |  |  |
| روش دفع ضايعات | روش انبارداري | بسته بندي و برچسب گذاري |  |
| از دستکش و پوتين لاستيکي و وسايل کمک تنفسي استفاده کنيد . ضايعات را جارو نموده و در بسته هايي براي دفع نگهداريد . از غبارهاي در حال نشست آن بپرهيزيد . در محيط تهويه ايجاد نمائيد و در نهايت آنجا را با آب بشوئيد . ضايعات را با يک ماده واکنش پذير مخلوط نموده و در يک کوره شيميايي بسوزانيد . توجه داشته باشيد که اين ماده بسيار آتشگير است | در ظروف کاملا سربسته و در محيط خشک و خنک نگهداري شود دور از منابع شعله ، جرقه و حرارت نگهداري شود . سيگار نکشيد | R 11 – R 20 S 16 – S 25 – S 29 – S 33 |  |