|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029-01 تاريخ بازنگري : 03/07/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: |  |
| نام ماده شيميايي : ازتور سرب | فرمول ماده شيميايي : PbN6 يا Pb(N3)2 |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : آزيد سرب |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | ازتور سرب خالص، كريستالي بيرنگ و ازتور سرب دكسترين دار، بي شكل و متمايل به زرد است. |
|  | خطرات فيزيکي : | منفجر ميشود |
|  | خطرات شيميايي : |  |
|  | خطرات استنشاقي : |  |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : | پوست، بلع، تنفس، چشم |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : | برای تنفس، بلع یا جذب پوستی خطرناک است. |
|  | اثرات تماس بلند مدت : | از تماس طولانی یا مکرر با آن بپرهیزید |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : |  | نقطه ذوب (C) : |  | فشار بخار (mmHg) : |  |
|  | جرم ملکولي : | 291 | دانسيته (gr/cm3) : | 0.8(*) | حلاليت در آب (%) : | 2 |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : |  | حد پايين اشتعال : |  | حد بالاي اشتعال : |  |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : |  | حد مجاز تماس (ppm) : |  | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: |  |
| اطلاعات زيست محيطي : |  |
| ملاحظات : | *) وزن مخصوص آن در فشار 3000 psi برابر 2.9 ميباشد. سرعت انفجار آن 5100 m/s است. در استيك اسيد به خوبي حل ميشود و در محلول استات آمونيوم مقداري قابل حل است. در تماس با محلول هيدروكسيد سديم خواص انفجاري خود را از دست ميدهد. نوع كريستالي و كلوئيدي آن جاذبه الرطوبه نيست، اما نوع دكسترين دار آن مقداري رطوبت جذب ميكند كه ميتوان آنرا خشك نمود. حساسيت آن به ضربه، حرارت و اصطكاك كمتر از فولمينات جيوه است. حساسيت نوع كلوئيدي و كريستالي آن يكسان است ولي نوع دكسترين دار حساسيت كمتري دارد. از آنجا كه ازتور سرب نسبت به حرارت حساسيت كمتري دارد، براي توسعه موارد استعمال، پوششي از استيفنات سرب، روي آن ميدهند. سرعت انفجار آن حتي در وزن مخصوص زياد، به مراتب كمتر از TNT ميباشد. هر چند سرعت انفجار آن كمتر از فولمينات جيوه است، به دليل پايداري زياد، بيش از فولمينات جيوه بكار ميرود.به رطوبت حساس است. در برابر رطوبت هيدروليز ميشود. اسيد حاصله با مس تركيب شده و ازتور مس خيلي حساس بوجود ميايد، لذا بايد از تماس آن با مس جلوگيري نمود. |

صفحه     از

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029-01 تاريخ بازنگري : 03/07/84 |
| --- | --- | --- | --- |
| نام ماده شيميايي : ازتور سرب | فرمول ماده شيميايي : PbN6 يا Pb(N3)2 |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : آزيد سرب |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |
| حريق | قابل احتراق است و موقع حریق گازهای سمی تولید می کند. | از منابع اشتعال و شعله باز دور باشد. |  |
| انفجار | ازتور سرب در اثر شعله منفجر ميشود. | اگر طول كريستالهاي آن بيش از 0.1 mm باشد، ممكن است در اثر شكستن، منفجر شود؛ لذا كنترل ابعاد كريستالها داراي اهميت است. |  |
| تماس شغلي |  | لباس محافظ مناسب و دستکش نیاز است. | کفش و لباس آلوده را در آورید. لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئید. |
| تماس تنفسي |  | غبار آن را تنفس نکنید. | هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمائید. |
| تماس پوستي |  | با پوست یا لباس تماس نداشته باشد. | شستشو با آب زیاد و صابون به مدت 15 دقیقه. |
| تماس چشمي |  | وارد چشمها نشود. | شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز. |
| بلع و گوارش |  | پس از کار دستها را کاملا بشوئید. خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن حين كار ممنوع. | دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی. |
| روش دفع ضايعات: | روش انبارداري: | بسته بندي و برچسب گذاري: |
|  | اگر در درجه حرارت +80oC نگهداري شود بمدت 15 ماه خواص خود را حفظ ميكند.به رطوبت حساس است. در برابر رطوبت هيدروليز ميشود. اسيد حاصله با مس تركيب شده و ازتور مس خيلي حساس بوجود ميايد، لذا بايد از تماس آن با مس جلوگيري نمود. |  |

صفحه     از