|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029-01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: |  |
|  |  |  | صفحه از |
| نام ماده شيميايي : ان - پنتن | فرمول ماده شيميايي : C5H12 |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : |
| اطلاعات مهم | حالات فيزيکي : | مايعي است بدون رنگ با بوي ويژه |
|  | خطرات فيزيکي : | بخار از هوا سنگين تر بوده و ميتواند به محل منبع جرقه انتقال يابد و نيز در زير سقف جمع و سبب کاهش اکسيژن شود |
|  | خطرات شيميايي : | با مواد اکسيدکننده قوي مانند پر اکسيدها و نيتراتها و پر کلراتها واکنش و ايجاد خطرات حريق و انفجار نمايد به لاستيک و پلاستيک نيز تاثير دارد |
|  | خطرات استنشاقي : | در دماي معمولي تبخير و سبب آلودگي هوا خواهد شد |
|  | راه‌هاي ورود به بدن : | استنشاق و گوارش |
|  | اثرات تماس کوتاه مدت : | خورده شدن آن سبب احتمال ورود به ريه و عفونت آن خواهد شد بر سيستم اعصاب مرکزي نيز اثر مي گذارد |
|  | اثرات تماس بلند مدت : | تماس طولاني و يا تکراري سبب درماتيت پوست خواهد شد |
| خواص فيزيکي و شيميايي : | نقطه جوش (C) : | 36 | نقطه ذوب (C) : | -129 | فشار بخار (mmhg) : | 53/3 |
|  | جرم ملکولي : | 72/2 | دانسيته (gr/cm3) : | 2/5 | حلاليت در آب (gr/l) : | ندارد |
| خواص بهداشتي و ايمني : | نقطه اشتعال (C) : | -49 | حد پايين اشتعال : | 1/5 | حد بالاي اشتعال : | 7/8 |
|  | دماي احتراق خودبخود (C) : | 309 | حد مجاز تماس (ppm) : | 600 | حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌: |  |
| اطلاعات زيست محيطي : | اين ماده براي موجودات اکوسيستم آبي زيان آور است |
| ملاحظات : | غلظت بالا اين ماده در هوا سبب کاهش اکسيژن با ريسک بيهوشي و مرگ خواهد شد قبل از ورود اکسيژن کنترل گردد |

|  | شناسنامه مواد شيميايي | ICSD: | شماره فرم : PRFR-029-01 تاريخ بازنگري : 3/7/84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSDS: |  |  |
|  |  |  | صفحه از |  |
| نام ماده شيميايي : ان - پنتن | فرمول ماده شيميايي : C5H12 |  |
| نام تجاري و نام هاي ديگر : |  |
| انواع مخاطرات | خطرات حاد / علائم | پيشگيري | کمکهاي اوليه / اطفا حريق |  |
| حريق | قابل اشتعال بسيار بالا | از ايجاد شعله باز و جرقه و سيگار کشيدن اجتناب شود با مواد اکسيد کننده قوي تماس نداشته باشد | پور AFFF، پودر و کربن دي اکسيد کربن |  |
| انفجار | مخلوط بخار با هوا قابل انفجار | تجهيزات برقي ضد انفجار باشند | در حريق مخزن با اسپري آب سرد شود |  |
| تماس شغلي |  |  |  |  |
| تماس تنفسي | سردرد - خواب آلودگي - تهوع - استفراغ - بيقراري | تهويه - تهويه موضعي - ماسک حفاظتي | هواي تازه - استراحت - اقداما ت درماني |  |
| تماس پوستی | خشکي پوست | عينک حفاظتي | شستشو پوست با آب و صابون |  |
| تماس چشمي |  | عينک حفاظتي - حفاظت از چشم و تنفس با هم | شستشوي با آب 15 دقيقه |  |
| بلع و گوارش | مورد استنشاقي ملاحظه شود | غذا خوردن - نوشيدن و سيگار کشيدن حين کار ممنوع | شستشو ي دهان - وادار به استفراغ نشود - اقدامات درماني |  |
| روش دفع ضايعات | روش انبارداري | بسته بندي و برچسب گذاري |  |
| محوطه خط تخليه شود - با کارشناس مشورت گردد - تهويه انجام گردد منابع احتراق حذف گردد - ماسک تنفسي استفاده گردد نشتي ها جمع آوري و در ظروف مناسب ريخته شود ماسک تنفسي استفاده گردد باقيمانده مواد در شن و مواد خنثي جمع آوري گردد - به فاضلاب وارد نشود |  | برچسب اين ماده قابل اشتعال بالا با علامت +F برچسب اين ماده بسيار زيان آوربراي محيط زيست با علامت+ N برچسب اين ماده بسيار زيان آور با علامت+ Xn NOTE: C R: 12-65-66-67-51/53 S:2-9-16-29-33-61-62 |  |